## Slide 1: 52. Припрема за тест
Одговоре можете сликати и послати на bobamanojlo@gmail.com до31.03.2020.г.
На тесту ће бити 5 питања сваки корак се бодује –шема, опис елемената шеме, гормиле, коментари велчина које су у формулама- биће и 2 задатка

## Slide 2: 1.тип задатка
Одредити дужину алуминијум челичног ужета у распону (ℓ), ако су дати следећи парамери:
Распон вода 100m
Специфично оптерећење услед тежине проводника 3,43 10-3 daN/m mm2
Специфично напрезање на затезање је 13 daN/ mm2

## Slide 3: 2.тип задатка
Одредити угиб алуминијум челичног ужета на косом терену, ако је нагиб 30 0 распон 35m, дати су следећи парамери:
Распон вода 100m
Специфично оптерећење услед тежине проводника 3,43 10-3 daN/m mm2
Специфично напрезање на затезање је 13 daN/ mm2

## Slide 4: Припрема за тест
Наброј и нацртај еквивалентне шеме трансформатора.
Да би се одредиле омска и индуктивна отпорност трансформатора које податке о трансформатору треба да знаш?
Чему је једнака називна струја трансформатора?
Чему су једнаки губици активне снаге трансформатора?
Шта израчунавамо из напона кратког споја код трансформатора?

## Slide 5: Припрема за тест
Нацртај еквивалентну шему преносног система.
Шта је самокомпензација вода?
Чему је једнака самокомпензација вода?
Чему је једнака карактеристична импенданса вода?
Шта је таласни отпор вода?

## Slide 6: Припрема за тест
Шта је природна снага вода?
Напиши израз за природну снагу вода, коментариши параметре једначине.
Како се понаша напон на крају вода ако се водом преноси снага мања од природне?
Како се понаша напон на крају вода ако се водом преноси снага једнака природној?
Како се понаша напон на крају вода ако се водом преноси снага већа од природне?

## Slide 7: Припрема за тест
Нацртај промену напона на крају вода у функцији од преносне снаге
Како настаје губљење синхронизма синхроног генератора у ЕЕС?
Шта је статички стабилан ЕЕС?
Снага генератора се може регулисати турбинским регулатором. Како?
Нацртај дијаграм зависности активне снаге Р од угла θ. Коментариши дијаграм

## Slide 8: Припрема за тест
Шта је распон, идеални распон, угиб а шта идеални угиб, како се израчунавају ?
Шта све утиче на угиб проводника и како се израчунава?
Како израчунавамо напрезање у тачкама вешања вода?
Чему је једнак угиб на косом терену?
Шта је то тотални распон?

## Slide 9: Припрема за тест
Чему је једнака дужина вода између две тачке вешања и како се зове облик криве коју поприма уже?
Додатни терет услед иња, снега и леда гласи:
Специично додатно оптерећење услед иња, снега и леда гласи:
Шта је то рачунски пресек вода?
Укупно специфично оптерећење проводника је:

## Slide 10: Припрема за тест
Резултантно оптерећење од тежине проводника и од оба додатна оптерећења је (коментариши параметре):
Како гласи једначина промене стања проводника у распону (коментариши параметре)?
Критични распон је?
Критична температураје?
Монтажне криве су?

## Slide 11: Припрема за тест
Шта је гранични распон вода?
Шта је изузетно додатно оптерећење, а шта додатно напрезање вода и у каквом су односу?
Сила којом ветар делује на вод је (коментариши параметре):
Специфично оптерећење услед дејства ветра је (коментариши параметре):
Резултантно оптерећење од тежине проводника и од додатног