## Slide 1: Избор, трасирање и снимање трасе електроенергетских водова
лекција 54. ново и 56. утврђивање

## Slide 2: Избор, трасирање и снимање трасе електроенергетских водова
Домаћи за лекцију 56. утврђивање градива (54. лекције)
Наведи ограничења при избору трасе далековода
Наведи ограничења пири избору трасе подземног вода у густо насељеном делу града (Дорћол, нпр.) – размислите!!!

## Slide 3: Избор трасе електроенергетских водова
Након снимања трасе електроенергетских водова, потрбно је изабрати положај стубних места у траси
Цео поступак мора да задовољи максималне угибе ужета на траси, уз ограничења која постоје физички на терену (укрштања, скретања, квалитет земљишта)
Прочитајте страну 157-159 у књизи

## Slide 4: Избор трасе подземних електроенергетских водова
Траса подземних водова треба да буде што краћа и са што мање скретања
Негов попречни пресек ако је Al не сме да буде већи од (3х150+70)mm2 a акоје реч о Cu кабловима онда не смеју преко 95 mm2
Кривине код кабла су релативно проблематична места (заштио?)
Страна 160 у књизи
Домаћи : одговори на горње ЗАШТО?