## Slide 1: Појачавач са FET транзистором
Лабораторијска вежба број. 10
Вежба се изводи симулацијом у програмском пакету NI Multisim
У бази података о компонентама треба да имате FET транзисторе
BF245A, BF245B и BF245C или да их сами додате са припадајућим моделом

## Slide 2
Основни подаци:

## Slide 3
Задатак:
Нацртати електричну шему у софтверском пакету NI Multisim према слици 1.
Слика 1.
Слика 1. Искључен потрошач (1GΩ)

## Slide 4
2.
На слици 2 су дате преносне а на слици 3. и излазне карактеристике транзистора BF245B. На њима нацртати радну праву за отпорност сорса од 510 Ω. Са пресека радне праве и карактеристике прочитати струју дрејна. Струја Id0= (-Ugs=Rs*Id=510*Id)
Слика 2.
Слика 3.

## Slide 5
3.
Измерити струју дрејна и израчунати одступање од израчунате вредности у процентима. Измерити напон између дрејна и масе. Резултате унети у табели 1. је разлика струја у тачки 3 и 2. Id0 је струја дрејна добијена у тачки 2.
 | Id (mA) | (Id-Id0) | /Id0)*100 % | Ud (V)
BF245B |  |  |  | 
BF245A |  |  |  | 
BF245C |  |  |  | 
 | Id (mA) |  |  | Ud (V)
BF245B |  |  |  | 
BF245A |  |  |  | 
BF245C |  |  |  | 
Табела 1.

## Slide 6
4.
Уместо FET-a BF245B ставити BF245А и измерити струју дрејна и напан између дрејна и масе. Резултате и одступања струје у процентима унети у табелу 1. Поновити поступак и за FET BF245C.
5.
На слици 3. су дате излазне статичке карактеристике за FET BF245B. На карактеристици уцртати положај радне праве за напон напајања од 15 V, отпорности у колу дрејна од 1КΩ и отпорности у колу сорса од 510 Ω. Уцртати радне праве према измереним струјама дрејна за сва три случаја.
6.
Довести на улаз појачавача наизменични напон од 100 mV, 1KHz из RC генератора. Измерити излазни напон и израчунати напонско појачање појачавача. = = / =
, су наизменични напони, па са проба узети rms вредности. Струја која нам треба у колу дрејна, Id је једносмерна (DC) па треба узети одговарајући податак.

## Slide 7
7.
Прикључити потрошач и поново измерити излазни наизменични напон. Израчунати излазну отпорност .
користити познати израз из претходних вежби. =
Слика 4. Укључен потрошач = 1 КΩ