## Slide 1: Појачавач са комплементарним паром транзистора
Лабораторијска вежба број. 11
Вежба се изводи симулацијом у програмском пакету NI Multisim
У бази података о компонентама треба да имате транзисторе
BC286 (2N2222), BD135 и BD136 или да их сами додате са припадајућим моделом

## Slide 2
Основни подаци:

## Slide 3
Основни подаци:

## Slide 4
Задатак:
Нацртати електричну шему у софтверском пакету NI Multisim према слици 1.
Слика 1.

## Slide 5
3.
Искључити улазни сигнал. Кратко спојити реостат P1 и са реостатом P2 подесити да једносмерни напон у тачки C буде једнак половини вредности напона напајања појачавача (слика 2).
4.
На улаз појачавача (тачка А) прикључити први канал а на његов излаз (тачка C) прикључити други канал осцилоскопа.
5.
Укључити генератор функција и подесити да напон од врха до врха у тачки А буде 0.5 V. Са екрана осцилоскопа снимити таласни облик напона на улазу и излазу појачавача (слика 3).
2.
Подесити да напон напајања појачавача односно напон стабилисаног извора буде 15 V.

## Slide 6
Кратко спојен реостат P1 (R=0 ), са P2 подешен напон на излазу (тачка C) на половину напона напајања (7.5 V) .
Слика 2.

## Slide 7
Слика 3. Таласни облик сигнала на улазу и излазу појачавача (обрати пажњу на изобличења сигнала).

## Slide 8
6.
Искључити генератор функција и подесити реостатом P1 да мирна струја излазног степена буде 5 mA (слика 4).
7.
Укључити генератор функција и поново снимити напоне на улазу и излазу појачавача (слика 5.).
8.
Мењати улазни напон од врха до врха према табели 1. и мерити струју кроз излазни степен (слика 6). Помоћу ове струје и напона напајања израчунати снагу потрошње излазног степена. Нацртати зависност снаге од улазног напона (слика 7).
U1pp(V) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2
Ic(mA) | 5 | 9.38 | 16.3 | 23.5 | 28.5 | 29.9 | 30.4
Pc(W) |  |  |  |  |  |  | 
Табела 1.
Pc=V1*Ic

## Slide 9
Слика 4. Подешавање мирне струје излазних транзистора на 5 mA (реостат P1).
Ic

## Slide 10
Слика 2. Таласни облик сигнала на улазу и излазу појачавача.
Слика 5. Након подешавања мирне струје излазних транзистора на 5 mA (реостат P1) Обрати пажњу на плаву звездицу – шта се дешава са изобличењима?

## Slide 11
Облик сигнала на улазу и излазу за улазни напон 1V (слика 6) и улазни напон 1.2 V(слика 7).
Слика 6.
Слика 7.
.
9.Повећавати напон из генератора функција док напон на излазу (тачка C) не почне да се приметно изобличује. Вредност напона на излазу је од врха до врха Upp=________________V